Удаленный ЖК-дисплей
RUD 512-L

Паспорт
ADDM.467846.022 ПС

Адрес предприятия изготовителя:

143980, Россия, Московская область,
г. Железнодорожный,
ул. Маяковского, д. 16
ООО «Матрица»
Телефон:	(495) 225-80-92
Факс:	(495) 522-89-45
E-mail:	mail@matritca.ru
	http://www.matritca.ru

Свидетельство о приемке

Удаленный жк-дисплей:

RUD 512-L	ADDM.467846.022

•	заводской номер №:

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

/

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица завода, ответственного за приемку)

/

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица - госповерителя)

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие дисплея требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений, не меняющих функциональность дисплея. Жк-дисплей предназначен для эксплуатации в составе системы. В автономном режиме жк-дисплей не выполняет своих функций.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента первичной поверки.

В течение указанных сроков предприятие-изготовитель проводит гарантийный ремонт дисплея или его замену.

Гарантийный срок эксплуатации дисплея продлевается на время, исчисляемое с момента подачи заявки потребителем до устранения дефекта предприятием-изготовителем.

Потребитель имеет право на рекламацию.

Жк-дисплей снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

отсутствия целостности пломб предприятия-изготовителя или ремонтной организации;

- наличия следов механического повреждения;

- нарушения условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Ремонт и выполнение работ по указаниям

| Принято в ремонт | Вид работ | Приемка ОТК | Сведения о поверке | Ремонт завершен |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Назначение

Жк-дисплей RUD 512-L (далее – жк-дисплей) предназначен для работы в составе автоматизированных информационно-измерительных систем Smart IMS. Жк-дисплей выполняет функции дисплея счетчика электроэнергии, но может быть расположен в любом удобном для пользователя месте. Жк-дисплей используется в тех случаях, когда счетчик установлен в труднодоступном месте либо непосредственное считывание информации со счетчика неудобно потребителю.

# Комплектность

| Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- |
| Удаленный жк-дисплей RUD 512-L | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Комплект крепежных изделий | 1 шт. |
| Потребительская тара | 1 шт. |
| Примечание: Допускается групповая отгрузка с использованием многоместной транспортной тары. |

# Условия хранения и транспортирования

Допускается транспортирование дисплеев в упаковке всеми видами транспорта. При транспортировании самолетом дисплеи должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

Условия транспортирования и хранения: от минус 40°С до плюс 70°C.

Перед распаковыванием после транспортирования при отрицательных температурах необходима выдержка дисплея в упаковке в нормальных условиях в течение 1 часа.

При крайних значениях диапазона температур хранение и транспортирование дисплея следует осуществлять в течение не более 6 часов.

В помещениях для хранения изделий содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1.

# Сведения об утилизации

Жк-дисплей не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и после окончания срока службы (эксплуатации) подлежит утилизации в обслуживающей	 организации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

# Устройство, принцип работы и основные характеристики

Жк-дисплей состоит из жидкокристаллического индикатора (ЖКИ), PL-модема и контроллера с памятью. Жк-дисплей снабжен шнуром для включения в однофазную сеть 220-240 В.

Информация поступает на жк-дисплей от счетчика через маршрутизатор. При передаче используется PL-магистраль (провода сети 0.4 кВ). Жк-дисплей может быть расположен на любом расстоянии от счетчика в пределах электросети, обслуживаемой тем же трансформатором, что и счетчик.

Полученные от счетчика данные по различным измеряемым параметрам хранятся в памяти дисплея и выводятся в циклическом режиме на ЖКИ. При получении новых данных, старые – удаляются. Перечень выводимых на жк-дисплей параметров, а также суточный график их обновления приводится в соответствующих документах, прилагаемых к конкретному счетчику.

Потребляемая мощность не более 3 Вт.

Габаритные размеры 36,5х82х144 мм.

Масса – не более 0,25 кг.

# Условия эксплуатации

Жк-дисплей предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях и сохраняет работоспособность в интервале температур от минус 40(С до плюс 60(С, при этом индикация показаний осуществляется от минус 20(С.

# Заметки по эксплуатации и хранению

Перечень особых мер безопасности при работе

По способу защиты от поражения электрическим током жк-дисплей соответствует классу II согласно ГОСТ 12.2.007.0 (IEC 61010-1).

Изоляция между вместе соединенными сетевыми  контактами дисплея и «землей» выдерживает воздействие импульсного напряжения с пиковым значением    6,8 кВ.

Изоляция между вместе соединенными сетевыми контактами дисплея  и «землей» выдерживает в течение 1 мин. воздействие напряжения переменного тока 2,2 кВ, частотой 50-60 Гц.

## Подготовка к эксплуатации

Жк-дисплей полностью подготовлен предприятием-изготовителем к эксплуатации. Однако, поскольку порядок работы этого устройства задается счетчиком, перед началом эксплуатации жк-дисплей должен быть «прикреплен» к определенному счетчику.

В Центре в конфигурацию счетчика должны быть внесены следующие данные, касающиеся «прикрепленного» дисплея:

- Сетевой адрес дисплея. Сетевым адресом является заводской номер дисплея.

- Маска вывода параметров – суточный график вывода измеряемых параметров. В указанные в маске часы счетчик готовит параметры для вывода на жк-дисплей и передает их маршрутизатору по запросу последнего. Данные передаются далее на жк-дисплей.

- Список измеряемых параметров, которые будут выводиться на жк-дисплей.

## Монтаж

Жк-дисплей устанавливается в любом удобном потребителю месте, исходя из условия близости к сетевой розетке (длина шнура дисплея составляет 120 см). Для крепления дисплея предусмотрены пазы на его задней стенке.

Движение изделия в эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата демонтажа | Причина демонтажа |
| --- | --- | --- | --- |

# Информация, выводимая на жк-дисплей

Внимание! Следует иметь в виду, что набор экранов, выводимых на удаленный жк-дисплей, определяется типом и конфигурацией счетчика, то есть, не все представленные экраны будут выводиться на жк-дисплей.

При  первоначальном включении дисплея в сеть, запускается рабочая программа дисплея, о чем свидетельствует инициализация всех сегментов экрана. После этого на экране высвечивается номер текущей версии ПО вида APP ХХ.ХХ.

Далее жк-дисплей переходит в рабочий режим, и на экран выводятся данные, полученные от счетчика через маршрутизатор. Пока данные не получены, на экране будет отображаться номер версии ПО.

Информационное поле дисплея разделено на три строки:

- Верхняя строка – вычисляемые параметры: U, E, S, P, R, A. Строка содержит также дополнительные знаки - 1, 2, 3, 4, и указатели действующего тарифа - А1, А2, А3, А4 (виден лишь один из указателей).

- Средняя строка – данные (8 разрядов). Строка также содержит знаки единиц измерения – kvarh, kWh, Min, Un, h.

- Нижняя строка – сигнальные (флаговые) параметры: U, E, S, P, !, , , (, , , , , .

Расшифровка информационных знаков дисплея:

| верхняя строка знаков и сочетаний | Формат значения |
| --- | --- |
| U S | Номер счётчика | XXXXXXXX |
| - | Время последнего обновления экрана в формате час_день-месяц | XX_XX-XX h |
| U 1 | Длительность отсутствия напряжения в сети | XXXXXXXX Min |
| U 2 | Длительность некачественного напряжение |  |
| E | Длительность наличия дифференциального тока | XXXXXXXX Min |
| S 1 | Текущее сальдо | __XXXXXX Un |
| S 2 | Разница текущего сальдо и лимита отключения |  |
| S А | Потребление акт. Энергии за период1 | XXXXXX.XX kWh |
| S R 1 | Потребление реакт. Инд. Энергии за период1 | XXXXXX.XX kvarh |
| S R 2 | Потребление реакт. Ёмк энергии за указанный период1 |  |
| S P A | Макс. Активная мощность за период анализа2 | ___XX.XXX kW |
| S P R 1 | Макс. Реакт. Индуктивная мощность за период анализа2 | ___XX.XXX kvar |
| S P R 2 | Макс. Реакт. Ёмкостная мощность за период анализа2 | ___XX.XXX kvar |
| R 1 | Энергия реактивная индуктивная | XXXXXX.XX kvarh |
| R 2 | Энергия реактивная ёмкостная |  |
| A 1 | Энергия активная по тарифу 1 (L) | XXXXXX.XX kWh |
| A 2 | Энергия активная по тарифу 2 (M) |  |
| A 3 | Энергия активная по тарифу 3 (H) |  |
| A 4 | Энергия активная по тарифу 4 (P) |  |

1 – период: сутки, неделя, месяц;

2 – период анализа (представляет собой совокупность интервалов усреднения): сутки, неделя, месяц. Интервал усреднения, мин: 1-63

Флаговые параметры соответствуют качественным ситуациям, в которых некоторые явления либо наблюдаются, либо нет. Такие ситуации фиксируются счётчиком установкой флагов, а также выводом на жк-дисплей знаков (сочетаний знаков) представленных в таблице:

Флаговые параметры

| Нижняя строка знаков и сочетаний |
| --- |
| U | Некачественное напряжение |
| U | Отключение по некачественному напряжению |
| E | Дифференциальный ток |
| E | Отключение по дифференциальному току |
| S | Предупреждение по сальдо |
| S A4 | Включение тарифа А4 по сальдо |
| S | Отключение по сальдо |
| P | Предупреждение по мощности |
| P A4 | Включение тарифа А4 по мощности |
| P | Отключение по мощности |
| ! | Предупреждение из Центра |
| ! A4 | Включение тарифа А4 из Центра |
| ! | Отключение из Центра |
|  | Состояние реле (наличие знака означает отключение) |
|  | Предупреждение по току (перегрузка) |
|  | Отключение по току |
| ( | Предупреждение по cos( |
| ( А4 | Включение тарифа А4 по cos( |
| ( | Отключение по cos( |
|  | Нет синхронизации времени дисплея со временем маршрутизатора. Ошибка синхронизации времени |
|  | Неправильное подключение счетчика |
|  | Наличие фаз: 1,2,3 соответственно. Отсутствие знака означает отсутствие напряжения фазы |

Знаки верхней строки поясняют смысл показаний счётчика, выводимых в средней строке данных.

Нижняя строка – флаговые параметры – представляет собой набор знаков, показывающих потребителю:

- состояние счётчика;

- состояние питающей сети;

- состояние взаиморасчётов с энергокомпанией;

- характер потребления электроэнергии;

- причину отключения от сети;

Сочетания знаков нижней строки выводятся на жк-дисплей в соответствии с правилом: флаги более высокого приоритета отменяют флаги низкого приоритета.

Сочетания знаков по приоритетам

| Приоритет | Комментарий |
| --- | --- |
| Низкий предупреждение | Средний включение А4 | Высокий отключение |  |
| U | - | U | По некачественному напряжению |
| E | - | E | По дифф. току |
|  | - |  | По току потребления |
| ( | ( A4 | ( | По cos( |
| S | S A4 | S | По сальдо |
| P | P A4 | P | По мощности |
| ! | ! A4 | ! | Из Центра |

- Сервисные центры

- ООО «Матрица», Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 16, тел.: (495) 225-80-92

- ООО «ЭлИнКом», Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 2-п, тел.: (496) 449-60-11

- ООО «Энергометра плюс», Московская обл., г. Клин, ул. Транспортная, д. 6, оф. 4, тел.: (49624) 7-73-44

- ООО «СЦ Энергия», Ивановская обл., г. Иваново, ул. Инженерная, д. 2-е, тел.:(4932) 35-03-11

- ОАО «Сахалинэнерго», ОП «Энергосбыт», г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 26А, (4242) 78-21-61