Универсальный

монитор-модем RML5

Техническое описание

и руководство по эксплуатации

ADDM.410061.401

(ООО «Матрица»

Содержание

1	Введение	3

1.1	Назначение	3

1.2	Область применения	3

1.3	Особенности конструкции	3

1.4	Технические характеристики	3

2	Варианты подключения монитора	5

3	Режимы работы	7

3.1	Модемы	7

3.2	Начало работы	7

3.3	Работа с экранами с помощью кнопок S1 и S2	7

3.3.1	Как  работать с экраном	8

3.4	Экран состояния сети	9

4	Мониторные экраны	10

4.1	Экраны LV-модема	10

4.1.1	Приём	10

4.1.2	Передача	10

4.2	Экраны MV-модема	11

4.2.1	Приём	11

4.2.2	Передача	11

5	Пакетные экраны	12

5.1	Экран настройки защёлкивания	12

5.2	Экран защёлкнутых пакетов	12

5.3	Экран текущих пакетов	13

5.4	Экран истории пакетов	14

6	Тестирование устройств	16

# Введение

Настоящее техническое описание (далее – ТО) предназначено для изучения принципов функционирования, технических характеристик и порядка эксплуатации универсального монитора-модема RML (далее – монитор), входящего в состав технологического оборудования Smart IMS.

## Назначение

Монитор предназначен для организации информационного обмена  с устройствами Smart IMS с целью контроля  качества связи.

## Область применения

Монитор может использоваться при контроле PL-модемов счётчиков и маршрутизаторов, для тестирования качества связи по PL-магистрали на локальных участках, а также с целью демонстрации работы устройств Smart IMS.

## Особенности конструкции

Монитор помещён в прямоугольный пластмассовый корпус (рис. 1.1), на лицевую и боковую поверхность которого выведены  гнёзда подключения магистрали 0.4 kV (N, A, B, C), гнёзда подключения устройства присоединения  к магистрали 6/20 kV ( MV), ЖКИ ( Display), кнопки управления монитором ( S1, S2), разъём RJ для подключения магистрали CM.BUS ( 5) и разъём подключения USB устройств.

Рис. 1.1 Общий вид монитора RML

## Технические характеристики

| Максимальный диапазон питающего напряжения, V | 85 … 440 |
| --- | --- |
| Рекомендуемое питающее напряжение, V | 230 |
| Потребляемая мощность, не более, W | 6 |
| Диапазон рабочих температур, (C | -20 …+40 |
| Масса, kg | 0.8 |

Рис. 1.1 Габаритные размеры монитора

# Варианты подключения монитора

Монитор, включённый, как показано на рис. 2.1 позволяет:

оценить уровень шумов в магистралях 0.4 kV (а) и 6/10/20 kV

контролировать обмен данными между счётчиком и маршрутизатором

а)

б)

Рис. 2.1 Подключение монитора RML к трёхфазной сети 0.4 kV (а) и 6/10/20 kV (б)

Для демонстрации работы счётчика, RML используется в качестве PL модема, через который компьютер и счётчик обмениваются данными (рис. 2.2). В этом случае в компьютер должно быть загружено специальное ПО, например программа Drouter, с помощью которой можно настроить и запустить на исполнение любую функции счётчика.

Рис. 2.2 Использование монитора RML для связи компьютер–счётчик

# Режимы работы

Монитор содержит ряд модемов, аналогичных тем, которыми снабжены сетевые устройства  SMART IMS, то есть монитор может выполнять некоторые функции этих устройств: счётчика или маршрутизатора.

## Модемы

Монитор использует следующие модемы

- LV-модем – передача/приём данных по трёхфазной магистрали 0.4 kV со скоростью 300 bps; несущие частоты 43/49 kHz; работа по трём фазам одновременно.

- MV-модем -  передача/приём данных по магистрали 6/20 kV со скоростью 4800 bps; несущие частоты 43/49 kHz; работа через устройство присоединения.

Оба   модема работают одновременно.

Монитор поддерживает работу с модемами LV версий 5.2, 5.3 и 5.4, и с модемами MV версий 5.0 и 5.3.

## Начало работы

При включении монитора в сеть на индикаторе отображается стартовый экран  с названием устройства (RML) и версией его ПО (5.40).

Далее выводится экран выбора MV модема.

Если предполагается совместная работа с устройством, содержащим MV модем, в этом экране следует указать версию модема (см. 2.2.1).

Для LV устройств нет необходимости выбирать версию модема, поскольку монитор автоматически поддерживает все версии.

Режим TEST используется для включения или отключения (ON/OFF) девиации рабочего окна LV модема любого устройства при проверке привязки к сети в области перехода через ноль.

Режим LEVEL позволяет выбрать единицы измерения уровня шума – dB или mV.

## Работа с экранами с помощью кнопок S1 и S2

Монитор имеет двухкнопочную клавиатуру, с помощью которой можно выполнять переходы между экранами, как показано на рис. 3.1.

Рис. 3.1 Экраны и порядок их смены

Выбор экрана означает выбор соответствующего режима работы монитора. Экраны, обозначенные на рисунке зелёным цветом – пакетные экраны – указывают на режимы работы, когда монитор ведёт себя как любой сетевой прибор, то есть синхронизирует время и переключается вслед за маршрутизатором по рабочим частотам сети и по фазам.

Жёлтые экраны – мониторные – указывают на режим работы, когда фаза и частота фиксированы.

Голубые экраны в зависимости от настройки могут быть и пакетными и мониторными.

### Как  работать с экраном

Одновременное нажатие кнопок S1 и S2 переводит монитор в режим настройки – на экране начинают мигать символы в позициях, значение которых можно изменить (на рис. 3.2 эти символы изображены на светлом фоне). Кнопкой S1 (красная) можно выбрать изменяемую позицию, а кнопкой S2 (зелёная) изменить значение позиции.

Рис. 3.2 Настройка режима работы монитора на примере экрана выбора MV модема

Таким же способом можно работать с любым рабочим экраном из описанных далее.

## Экран состояния сети

Экран показывает состояние сети 0.4 kV: угол между фазами в градусах, отсутствие фаз (экран a) и частоту сети с точностью до ±0.4 Hz.

a)

b)

Экран b) с мигающим сообщением PHR ERR появляется при неправильной последовательности фаз, либо в случае если угол между фазами меньше 90 градусов или больше 150 градусов. В этом  случае LV-модем не может корректно работать.

# Мониторные экраны

## Экраны LV-модема

Модем работает на приём и передачу. Каждому режиму работы соответствует свой экран, в котором отображаются соответствующие параметры.

### Приём

На экране представлена следующая информация:

количество принятых маркеров синхронизации (до 99)

количество сбойных пакетов (до 99)

длина принятого пакета

номер фидера маршрутизатора и фаза, по которым был отправлен пакет. Эта информация отображается, если монитор принял пакет регистрации от маршрутизатора, либо ответ на регистрацию от какого-либо счётчика. Заглавные буквы (А, В, С) говорят о пакетах от маршрутизатора, прописные (а, b, c) – от счетчиков

фаза, к  которой  в данный момент подключен монитор.  При отсутствии одной из фаз соответствующий экран не выводится

рабочая частота, на которой принят пакет. Знак ‘ соответствует частоте 43 kHz, знак “ – частоте 49 kHz

уровень общего сигнала на рабочей частоте в сети (в mV или dB). Общий сигнал включает в себя как шум, так и полезный сигнал

графическая индикация уровня общего сигнала. Каждая полоска соответствует уровню 100 mV. Пять полосок объединены в прямоугольник.

уровень сигнала в пакете после маркеров синхронизации и длины пакета (в mV или dB).

### Передача

Одновременным нажатием кнопок S1 и S2 осуществляется передача тестового сообщения.  При этом на экран выводятся  данные, характеризующие передаваемую информацию по каждой фазе:

фаза (А, В, С)

частота (знак ‘ соответствует частоте 43 kHz, знак “ – частоте 49 kHz)

количество переданных пакетов

длина пакета (после буквы L)

Если по какой-либо фазе пакет не передается, информация для этой фазы не отображается.

## Экраны MV-модема

### Приём

Экран приема MV-модема  аналогичен экрану приема LV-модема, но отсутствует информация о фазе.

Знак ‘ соответствует частоте 66 kHz, знак “ – частоте 76 kHz. F2 - номер  устройства присоединения, содержащийся в принятом от маршрутизатора пакета регистрации. Если принят ответ на регистрацию от счётчика, будет указано – f2.

### Передача

Экран передачи содержит следующие данные

# Пакетные экраны

## Экран настройки защёлкивания

Монитор позволяет защёлкивать пакеты от интересующих устройств. Для запуска режима защелкивания его необходимо настроить: указать ID устройства и канал, в котором ожидаются пакеты от этого устройства. Задать канал можно двумя способами.

- Для LV модема выбрать частоту (знак ‘ соответствует частоте 43 kHz, знак “ – частоте 49 kHz) и фазу (A, B, C), для MV модема – частоту (знак ‘ соответствует частоте 66 kHz, знак “ – частоте 76 kHz). Это мониторный режим работы.

- Для обоих модемов выбрать режим MODE, в этом случае монитор будет переключаться по фазам и частотам вслед за маршрутизатором и защёлкивать пакеты выбранного устройства там, где они встретятся. Это пакетный режим работы.

## Экран защёлкнутых пакетов

Экран позволяет просматривать защёлкнутые пакеты. При старте RML не находится в режиме защёлкивания пакетов, поэтому на экране будет сообщение No locked packet. Если нажать одновременно кнопки S1 и S2, монитор перейдёт в режим защёлкивания пакетов, о чём свидетельствует мигающий символ *.

При поступлении пакета от интересующего устройства, на экране вместо мигающего символа * появляется символ ! и появляется информация о пакете:

Направление пакета: M – от master-а, S – от slave-а

Уровень сигнала

Тип пакета: I-пакет или U-пакет. В U-пакете следующая цифра обозначает номер сессии от 0 до 3; в I-пакете следующая цифра обозначает тип I–кадра: I0 – пустой кадр, I1 кадр с данными. Поле F указывает на наличие данных

счетчик числа промежуточных узлов в маршруте (Hope Counter), максимальное значение – 7

фаза’ и частота, на которых принят пакет для LV модема или частота для MV модема

номер фидера и фаза” или номер устройства присоединения содержащиеся в байте управления принятого пакета

канальное время в секундах для U пакетов

a) I пакет

b) U пакет

При получении пакета монитор прекращает приём следующих пакетов от выбранного устройства до тех пор, пока не будут нажаты обе кнопки S1 и S2. Информация о предыдущем защелкнутом пакете сохраняется на экране до получения следующего пакета

## Экран текущих пакетов

Экран предоставляет всю информацию о пакетах, которыми обмениваются master – маршрутизатор или программа, выполняющая его функцию, и slave – счётчик:

Направление пакета: M – от master-а, S – от slave-а

младшие цифры ID master-а и младшие цифры ID slave-а для M пакета, либо полный ID slave-а для S пакета

канальное время в секундах. Для LV модема от 0 до 899 с, для MV – от 0 до 179 с. После достижения максимального значения отсчет начинается с 0 и происходит переключение рабочей частоты. Канальное время содержится только в U-кадрах от мастера.

тип пакета: I-пакет или U-пакет. В U-пакете следующая цифра обозначает номер сессии от 0 до 3; в I-пакете следующая цифра обозначает  тип I–кадра: I0 – пустой кадр, I1 кадр с данными. Поле F указывает на наличие данных

счетчик числа промежуточных узлов в маршруте (Hope Counter), максимальное значение - 7;

модем, который принимает пакет;

фаза’ и частота, на которых принят пакет;

номер фидера и фаза” или номер устройства присоединения содержащиеся в байте управления принятого пакета. ;

a) U пакет от master-а

c) I пакет от master-а

b) U пакет от slave-а

## Экран истории пакетов

Переданный или принятый пакет записывается в энергонезависимую память FRAM с меткой времени по часам монитора. Метка времени Т -  HH:MM:SS, где часы - HH изменяются от 0 до 24. Экран истории  позволяет настроить работу монитора:

установить время от момента включения питания, с которого следует сохранять историю пакетов S 03:12 в формате НН:ММ, где часы НН изменяются от 0 до 11;

установить режим записи истории - командой FY;

отменить режим записи истории - командой FN;

удалить историю - командой DY;

После удаления истории, и если выставлен режим FY, терминал начинает опять сохранять историю.

Когда степень заполнения доходит до 100%, история перестает сохраняться.

При сбое или отсутствии FRAM на экране настройки истории будет мигать сообщение об ошибке ERROR

Историю можно прочитать с помощью программы PL_Sniffer.

# Тестирование устройств

Монитор может использоваться для тестирования устройств, снабжённых одним из модемов: LV,  или MV.

Перед тестированием на мониторе должен быть выбран такой же канал, на  котором работает тестируемое устройство. В качестве тестируемого устройства может выступать другой монитор – в таком случае производится тестирование канала связи.

Тестируемое устройство должно послать монитору пакет длиной в 63 байта с данными в виде возрастающей арифметической прогрессии от 0 до 62.

Монитор ответит пакетом длиной в 63 байта. Первые два байта данных – уровень сигнала  внутри принятого модемом пакета от тестируемого устройства; следующие два байта – уровень шума измеренного после пакета от тестируемого устройства. Остальные данные в виде возрастающей арифметической прогрессии от 4 до 62.